Последовательность перепрограммирования RU-005A:

1. Распаять шнур для соединения декодера и компьютера по прилагаемой ниже схеме.

2. Питание RU-005 выключить !!!!!!!

3. Соединить RU-005 и COM-порт компьютера.

4. Запустить программу Ant420.

5. Выбрать в ней нужный номер COM-порта.

6. Нажать кнопку "Write".

7. После запроса программы включить питание RU-005.

8. После окончания прошивки выключить питание RU-005.

9. Обнулить память, включив питание и удерживая 5-8 секунд кнопку «FUN» до троекратного мигания всех светодиодов.

Далее можно программировать RU-005A согласно инструкции, учитывая, что в новых версиях программы при связи декодера с трансивером по протоколу RS-232 Вы можете задавать разные антенны для CW и SSB участков одного диапазона. Если антенна должна быть одна и та же во всем диапазоне, то при программировании обязательно нужно на одну и ту же кнопку запомнить частоту из CW участка и повторно частоту из SSB участка. Это правило, естественно, не действует в ручном режиме управления, а также при управлении трансиверами ICOM через АСС разъем и трансиверами Yaesu через Band Data.

Программное обеспечение RU-005A периодически обновляется с добавлением новых возможностей и устранением ошибок. На сайте www.quad.ru можно скачать самую свежую прошивку для декодера RU-005A и инструкцию по его программированию.

Скорость обмена для режимов 3, 4, 6, 7(см. описание) – 9600. В режиме 6 адрес для трансиверов ICOM установлен по умолчанию 2С. В современных моделях ICOM адрес меняется через меню. Если в трансивере нет возможности изменить адрес (старая модель), обращайтесь на rk3fa@mail.ru за прошивкой с адресом Вашего трансивера (только для режима 6 при работе трансивера непосредственно с RU-005A через интерфейс CT-17).

Ниже даны распайки разъемов для новых режимов (нет в старых описаниях).

# Text boxes

7

8

Декодер RU005A, разъем 15-pin

Компьютер, разъем 9-pin

RU-005A

Кабель управления по аналоговому каналу (0-8 В) через АСС разъем трансивера ICOM

разъем АСС

ICOM

RU-005A

RU-005A

RU-005

PC

com-port

Режим определяют перемычки в разъеме DB -15F между 10-15 и 11-15 ножками со стороны RU-005A.

Режим определяют перемычки в разъеме DB -15F между 10-15 ножками со стороны RU-005A.

Режим определяют перемычки в разъеме DB -15F между 11-15 ножками со стороны RU-005A.